SS-C-10-17A ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И УСТАНОВКЕ

Перед установкой форсунок необходимо промыть систему для устранения возможного загрязнения.

Схемы установки дождевателя в грунт

Схема № 1

Схема № 2

Примечание: при установке старайтесь не допускать попадания земли на шток дождевателя.

Направление полива (рисунок 1)

Выставите правую сторону начала полива, повернув шток разбрызгивателя и расположив его должным образом. Указатель на форсунке обозначает правый старт полива.

Регулировка сектора полива (рисунок 2)

Удерживая шток дождевателя, поверните форсунку против часовой стрелки для увеличения сектора полива. Для уменьшения сектора поверните форсунку по часовой стрелке.

Регулировка дальности полива (рисунок 3)

Удерживая форсунку в установленном положении, отрегулируйте дальность полива (радиус). При помощи шлицевой отвертки поверните центральный винт по часовой стрелке для уменьшения дальности полива. Радиус не следует уменьшать более чем на 25%.

Сетчатый фильтр

С каждой форсункой в комплекте идет сетчатый фильтр, который предотвращает засорение частицами, содержащимися в воде. Фильтр установлен в верхней части поливочной головки.  Фильтр необходимо промывать. Для этого открутите форсунку, извлеките фильтр, промойте его и установите обратно.

Таблица расходов:

| ASN17 | Траектория: 30˚ |
| --- | --- |
| Сектор | Давление | Радиус | Расход |
|  | Атм. | М | Л/мин |
| 45° | 1,4 | 4,9 | 1,5 |
|  | 1,7 | 4,9 | 1,8 |
|  | 2,1 | 4,9 | 2,0 |
|  | 2,4 | 5,2 | 2,2 |
|  | 2,8 | 5,2 | 2,3 |
| 90° | 1,4 | 4,9 | 3,2 |
|  | 1,7 | 4,9 | 3,7 |
|  | 2,1 | 4,9 | 3,8 |
|  | 2,4 | 5,2 | 4,2 |
|  | 2,8 | 5,2 | 4,3 |
| 120° | 1,4 | 4,9 | 3,8 |
|  | 1,7 | 4,9 | 4,2 |
|  | 2,1 | 4,9 | 4,5 |
|  | 2,4 | 5,2 | 4,7 |
|  | 2,8 | 5,2 | 5,0 |
| 180° | 1,4 | 4,9 | 5,2 |
|  | 1,7 | 4,9 | 5,8 |
|  | 2,1 | 4,9 | 6,3 |
|  | 2,4 | 4,9 | 6,8 |
|  | 2,8 | 4,9 | 7,3 |
| 240° | 1,4 | 4,9 | 6,2 |
|  | 1,8 | 4,9 | 7,0 |
|  | 2,1 | 4,9 | 7,7 |
|  | 2,4 | 4,9 | 8,3 |
|  | 2,8 | 4,9 | 9,0 |
| 270° | 1,4 | 4,9 | 7,5 |
|  | 1,7 | 4,9 | 8,3 |
|  | 2,1 | 4,9 | 9,3 |
|  | 2,4 | 4,9 | 10,0 |
|  | 2,8 | 4,9 | 10,7 |
| 360° | 1,4 | 4,9 | 9,5 |
|  | 1,7 | 4,9 | 10,8 |
|  | 2,1 | 4,9 | 12,5 |
|  | 2,4 | 4,9 | 13,0 |
|  | 2,8 |  |  |

# Text boxes

Рисунок 3

Рисунок 1

Рисунок 2